## Slide 1: 豆荚TEE(包年) GoogleKey&IMEI&SN 写入工具说明
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active

## Slide 2
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active
解压“Beanpod_ActiveTool_2.7.1_20190924.zip”，
双击“SN_Writer.exe”打开写号工具。
一、准备工作

## Slide 3
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active
二、工具主界面
打开SN Writer工具进入写号主界面，标识为“酷赛安卓P专业（豆荚）”

## Slide 4
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active
三、工具配置
点击System Config 进入配置界面，勾选Barcode、IMEI写入项，勾选IMEI CheckSum和Dual IMEI 两个IMEI选项

## Slide 5
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active
四、加载Database文件
分别勾选MD1 _DB和AP_DB文件，并点击Save返回主界面

## Slide 6
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active
五、加载Google Key文件
1.点击Key Files->Attestation Key进入Google Key文件选择界面
2.选中对应软件的Google Key文件

## Slide 7
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active
六.输入SN和IMEI信息
1.输入需要写的SN、IMEI_1、IMEI_2，并点击OK确认；
2.点击OK后插入待写入机器（关机状态），待写入机器进入Meta模式。

## Slide 8
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active
七.写入完成
写入成功后显示绿色PASS、Google Key显示SUCCESS

## Slide 9: 谢谢！
专业 Specialty • 创新 Innovation • 激情 Passion • 责任Responsibility • 主动 Active